# МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ АМПЛІТУДНОЇ НЕЛІНІЙНОСТІ РАДІОТРАКТУ ТА ПОХИБОК ОЦІНЮВАННЯ НЕПЕРЕРВНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗАВАДИ НА ЗАВАДОЗАХИЩЕНІСТЬ ПРИЙОМУ ЦИФРОВОГО СИГНАЛУ В УМОВАХ ВПЛИВУ ПОТУЖНИХ ЗАВАД

1д.т.н., професор Єрохін В.Ф., 2Крутофіст І.М.

1Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації НТУУ “КПІ”

2В/ч А1906

Функціонування сучасних систем зв’язку здійснюється в умовах складної сигнально-завадової обстановки, яка зумовлена зростанням кількості та рівнів потужностей джерел радіовипромінювання різноманітного призначення в радіодіапазоні. Внаслідок цього, відомі процедури прийому і демодуляції сигналів стають недостатньо ефективними, а завадозахищеність зв’язку постійно знижується.

Одним із напрямків підвищення завадозахищеності прийому сигналів в умовах складної сигнально-завадової обстановки є застосування компенсаційних процедур обробки.

За допомогою методів статистичної теорії розділяння цифрових сигналів синтезовані деякі процедури демодуляції сигналу в умовах впливу потужних завад та здійснено оцінювання їх потенційної завадозахищеності. Однак, на завадозахищеність прийому сигналів, при застосуванні цих процедур, значною мірою впливають ступінь лінійності радіотракту і точність оцінювання неперервних параметрів завади.

У доповіді запропоновано методику оцінювання впливу амплітудної нелінійності радіотракту та похибок оцінювання неперервних параметрів завади на завадозахищеність прийому цифрового сигналу в умовах впливу потужних завад. Методика дозволяє оцінювати завадозахищеність прийому сигналів в умовах впливу потужних завад, оцінювати енергетичні втрати сигналу, формувати технічні вимоги до лінійності радіотракту і точності оцінювання неперервних параметрів завади для забезпечення заданої завадозахищеності прийому сигналів в умовах складної сигнально-завадової обстановки в каналі.