# УДОСКОНАЛЕННЯ РЕЖИМУ СИСТЕМИ MIMO В УМОВАХ ВПЛИВУ ЗОСЕРЕДЖЕНИХ ПЕРЕШКОД

Цимбалюк О.П.,1 Лисун М.Ю.,1 к.т.н., Масесов М.О.

1ВІТІ НТУУ “КПІ”

2НУОУ

Ціль роботи – удосконалення системи МІМО та подальше її застосування.

Для досягнення високих швидкостей передачі даних в стаціонарних і рухомих сучасних системах зв'язку використовують багатоантенну техніку МІМО. Вважається, що число передавальних антен не більше числа приймальних (Nt ≤ Nr). В цьому випадку можна отримати швидкості передачі інформації, близькі до граничних, якщо параметри каналу відомі в передавачі. У МІМО - системі зв'язку з Nt передавальними і Nr приймальними антенами вхідний потік даних ділиться на Nt під потоків [1]. Кожен підпотік після кодування і модуляції випромінюється окремою антеною. Всі  Nt  підпотоків випромінюються одночасно в одній і тій же смузі частот. Приймальну антенну систему разом з просторовим декодером можна розглядати як антенні грати з багатопроменевою діаграмою спрямованості. У формуванні діаграми беруть участь не тільки Nr приймальних антен, але і багатопроменеве середовище розповсюдження хвиль. Приймач повинен стежити за зміною середовища і постійно міняти положення променів в просторі.

Проведений аналіз ефективності використання MIMO технології в умовах зосереджених перешкод показав, що для ефективної роботи системи необхідна наявність каналів з достатньо високим значенням відношення сигнал/шум сигнал/шум порядку 10 дБ і більше, що на практиці не завжди досяжне, особливо при множинному характері взаємодії випромінюючих елементів [3]. При значеннях сигнал/шум менше 10 дБ різко зростає вірогідність помилкового прийому і знижується пропускна спроможність каналу.

Для раціонального використання багатоантенної техніки запропоновано модифікувати режим роботи MIMO, яка полягає в наступному. При значеннях сигнал/шум більше 10 дБ використовується звичайний режим роботи MIMO системи з отриманням гранично можливої пропускної спроможності [2]. За наявності великої кількості перешкод режим роботи перемикається на використання приймальної багатоантенної системи як адаптивної антенної решітки (ААР). При цьому передбачається, що передавальна антенна система переходить в режим паралельної передачі сигналів з дублюванням каналів. У загальному випадку можна вважати, що на приймальну сторону поступають корисний сигнал, перешкоди з певними кутами приходу і шуми. Тоді вектор прийнятих сигналів на виході приймача пов'язаний з вектором випромінюваних сигналів рівністю

де k - дискретний час;

(k) - вектор розмірності N;

d(k) - вектор корисного сигналу розмірності Nt;

Н - матриця каналу корисного сигналу розмірності;

Nr × Nt;

- сума т джерел завад;

Nr - мірний вектор шуму.

При використанні ААР вектор прийнятих сигналів r(k) зважується і підсумовується .

Висновки.

Таким чином, знижуючи швидкість передачі досягається необхідна вірогідність правильного прийому.

Вплив зосереджених перешкод на багато зменшується, покращується робота системи МІМО, стає більш актуальною в подальшому її використанні.

Література

1. Слюсар В.И. Системы MIMO: принципы построения и обработка сигналов // Электроника: наука, технология, бизнес. − 2005. − № 10.

2. Слюсар В.И. Применение пронстранства лучей для приема импульсных сигналов в МIMO-системе / Слюсар В.И., Дубик А.Н. // НПК ‹‹Современные информационные и электронные технологии››, 2007, Одесса, Украина.

3. Volker Keuhn. Wireless Communications over MIMO Channels. Applications to CDMA and Multiple Antenna Systems. - Chichester: Wiley.