# МЕТОДИКА ПРОЕКТУВАННЯ МЕРЕЖІ НОВОГО ПОКОЛІННЯ NGN

к.т.н. Правило В.В., Натаров М.Ю., Нестеренко Я.А.

ВІТІ НТУУ „КПІ”

Враховуючи нові реалії ринку, характерними особливостями яких є: відкрита конкуренція операторів у звя’зку з дерегулюванням ринків, взривний ріст цифрового трафіку, наприклад, у зв’язку зі збільшенням використання мережі Інтернет, підвищення попиту на нові мультимедійні послуги, ріст потреби у загальній мобільності зв’язку, конвергенція мереж та послуг зв’язку і т. д., NGN вважають конкретною реалізацією GII (Глобальної інформаційної інфраструктури).

Мережі нового покоління – це всеохоплююче поняття для інфраструктури, що реалізує перспективні послуги, які повинні бути в майбутньому запропоновані операторами мобільних і фіксованих мереж, одночасно з пропозицією підтримки усіх існуючих на сьогоднішній день послуг.

Мережі зв’язку нового покоління як такові окремо не існують. Це – сукупність технологій, системних рішень, програмного забезпечення і т.д. для розвитку і модернізації вже існуючих мереж, в першу чергу – мереж зв’язку загального користування.

В мережевих фрагментах NGN можуть комплексно надаватись наступні послуги: телефонія, радіомвлення, телевізійне мовлення, телеграф, передача даних, вихід до Інтернету та інші.

Сьогодні рівень розвитку технологій NGN став настільки прагматичним, що проектування мереж зв’язку нового покоління, є реальною задачею, підкріпленою вже існуючими проектами. Конкретної методики ще не створено, але пропонується один із варіантів методики проектування NGN, який включає в себе:

- проектування розподільного абонентського концентратора (розрахунок обладнання шлюзів, гнучкого комутатора, транспортної пакетної мережі, визначення точок розміщення обладнання, розробка схеми організації зв’язку);

- проектування розподільного транзитного комутатора (визначення ємнісних параметрів абонентської бази, визначення параметрів інтерфейсу з пакетною мережею);

- проектування розподільного SSP (транспортний ресурс підключення до пакетної мережі та ємнісні показники підключення).

Методика проектування мереж нового покоління до кінця не відпрацьована, теоретично розглядається, але практично не реалізована, тому перед нами постає завдання глибоко вивчити усі аспекти даної технології та спробувати впровадити її до мереж зв’язку загального користування.

Література

1. А. Е. Кучерявый, А. Б. Васильев. Технология NGN как основа внедрения универсальной услуги. ІХ СПб Международная конференция «Региональная информатика». Материалы конференции. Санкт-Петербург, 22-24ьиюля 2004г.

2. Национальная нормативная база NGN: большие надежды-2004» Информ-Курьер-Связь, №2. Февраль 2004г.

3. А.С. Аджемов, А.Б. Васильев, А.Е. Кучерявый, С.П. Соловьев. Архитектурные решения для сетей связей седующего поколения. Материалы 4-ой Международной конференции. Системно-сетевые решения и оборудование для построения сетей связи на основе технологий NGN. 24-26 августа 2004г. Нижний Новгород.

4. http://ngnetwork.ru/category/koncepciya-ngn/page/2/