ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ НАДІЙНОСТІ БАЗ ДАНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ СИСТЕМ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ТЕХНОЛОГІЇ РЕПЛІКАЦІЇ В СУБД

Шемендюк О.В., Очіченко Р.А., Ліманська О.Л., Михайлов С.І.

НЦЗІ ВІТІ ДУТ

В даний час інформаційна інфраструктура організацій, носить усе більш розподілений характер. Рівень прийнятих управлінських рішень, контроль і управління інформаційними ресурсами вимагає все більшої децентралізації. При цьому якість функціонування такої складної, корпоративної системи багато в чому залежить від застосовуваних в її діяльності новітніх інформаційних технологій. Основною проблемою при автоматизації розподілених систем є організація обробки розподілених даних. Під функціональною надійністю інформаційно-аналітичних систем (ІАС) розуміється їх спроможність забезпечити визначений рівень працездатності при виконанні визначених їм функцій. Реплікація даних передбачає їх дублювання в різних вузлах інформаційно-аналітичної системи [1-2]. Надійність бази даних ІАС доцільно оцінювати як ймовірність того, що на інтервалі (0,t) число відмов реплік БД буде не більше (n-1):

(2)

Дану величину можемо прийняти за оцінку ймовірності безвідмовної роботи системи з “теплим” резервуванням, яка містить n реплікованих БД ІАС, на момент часу t. Звідси визначаєм кількість  реплік БД, з рівнем надійності  за час t,:

(3)

Базову модель розрахунку надійності БД ІАС визначимо через так звані кінцеві ймовірності станів системи за формулою Эрланга [3]:

(4)

Ймовірність безвідмовної роботи розглянутої схеми функціонування бази даних інформаційно-аналітичної системи обчислюється за допомогою системи рівнянь (4), яка описує кінцеві ймовірності всіх можливих станів системи в рамках даної моделі:

(5)

Таким чином, даний підхід дозволяє за допомогою нескладних викладок, на основі експертних оцінок інтенсивностей потоків відмов і відновлення, одержати досить адекватні оцінки таких показників надійності бази даних інформаційно-аналітичної системи, як ймовірність безвідмовної роботи та імовірність роботи із продуктивністю не нижче заданої.

Література

1. Дейт К.Дж. Введение в системы баз данных, 6-е издание: Пер. с англ. / К.Дж. Дейт. – К.: Издательский дом "Вильямс", 2000. – 848 с.

2. Третяк В.Ф. Технология репликации в распределенных системах управления базами данных / В.Ф. Третяк. – Х.: ХАЗДТ, 2004. – № 1. – С. 7-10.

3. Бейз Г. Компьютерная математика / Г. Бейз, Д. Кук. – М. : Наука, 1990. – 383 с.