МЕТОДИКА СИНТЕЗУ АЛГОРИТМУ ДЕМОДУЛЯЦІЇ OFDM-СИГНАЛУ ПРИ ОБРОБЦІ В ЦІЛОМУ

Гиндрич Б.А., Наконечний Е.А.

Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

Анотація: Запропонований спосіб фільтрації (оцінки) початкових фаз OFDM-сигнала, що виконується на основі групового спостереження.

Аннотация: Предложен способ фильтрации (оценки) начальных фаз OFDM-сигнала, который выполняется на основе группового наблюдения.

Summary: The offered way of a filtration (estimation) of initial phases of an OFDM-signal which is carried out on the basis of group supervision.

Технологія ортогонального частотного розділення – мультиплексування – Orthogonal Frequency-Division Multiplexing (OFDM), є однією з перспективних в системах бездротового широкосмугового доступу. Вона представляє собою передачу даних на взаємно ортогональних по частоті несівних, що забезпечує високі швидкості й можливість подальшого підвищення завадостійкості передачі інформації.

У зв’язку з цим стає актуальним подальший пошук шляхів удосконалення процедур формування та обробки таких сигналів.

У специфікаціях новітніх телекомунікаційних проводових і бездротових стандартів усе частіше можна зустріти використання OFDM технології, а саме:

в системах цифрового телебачення;

цифрового радіомовлення ;

системах бездротового широкосмугового зв’язку WiMAX, Mobile WiMAX, LTE;

автоматизованих системах контролю й обліку електроенергії, системах типу “інтелектуальний будинок” та багато інших.

LTE – технологія ортогонального частотного розділення, що представляє собою передачу даних на взаємно ортогональних по частоті несівних. Це нова технологія, що пропонує вдосконалення існуючих технологій мобільного зв’язку.

Для досягнення високої швидкості передачі даних використовують підхід - ортогонального частотного поділу каналів з мультиплексуванням, що ґрунтується на технології передачі даних із використанням великої кількості несівних (як правило це 2n, при цьому найбільш широко використовується n=6, n=8, n=11) і полягає в тому, що потік переданих даних розподіляється по деякому набору частотних підканалів (піднесівних), і передача ведеться на них паралельно. При цьому досягається висока швидкість передачі за рахунок одночасної передачі даних по всіх каналах, причому швидкість передачі в окремому підканалі може бути і невисока. Це створює передумови для ефективного уникнення між символьної інтерференції.

Ціллю доповіді є викладення одного із перспективних шляхів удосконалення процедур формування і обробки OFDM-сигналів.

У роботі запропоновано розв’язання задачі фільтрації початкових фаз несівних частот, що опирається на умову збереження аналітичного зв’язку між їхніми початковими фазами на передавальній стороні. Суттю завдання є одночасна фільтрація (оцінка) початкових фаз, реалізована на основі групового спостереження.

Запропонований підхід демодуляції OFDM-сигналу, що дозволяє відмовитися від процедури відновлення піднесівних частот по пілот-сигналам, роль яких зараз виконують одна або більше неманіпульованих піднесівних частот.

Демодулятори OFDM-сигналу, побудовані по такому принципу, будуть нечутливі до придушення будь-якої частини піднесівних частот, тому що роль всіх піднесівних частот в оцінці початкової фази опорного сигналу виявляється однаковою.

Врахування впливу точності оцінювання початкових фаз піднесівних на завадостійкість прийому пов’язане з певними труднощами, але може бути виконане шляхом імітаційного моделювання.

Таким чином в результаті аналізу завадостійкість систем бездротового широкосмугового доступу, повинна бути суттєво більшою, ніж в системах загального користування. Підвищення завадостійкості можна досягти принаймні двома шляхами-зниження позиційності модуляції на піднесівних (до 2 включно) та поліпшення обробки (фільтрації, демодуляції).

Як варіант вибору шляху підвищення завадостійкості, запропонований підхід, що базується:

на формуванні аналітичного зв’язку між початковими фазами сигналу OFDM, що передається;

на обробці OFDM- сигналу «в цілому» що базується на апараті оптимальної нелінійної фільтрації ДНМП.

Результат рішеня поставленого завдання може бути використаний у технологіях Wі-Fі, Wі-MAX, радіорелейних і інших видах зв’язку.