УДК 621.396.2

# АЛГОРИТМ ВИБОРУ МІНІМАЛЬНОНЕОБХІДНОЇ ДОВЖИНИ ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ АСИМПТОТИЧНОНАДІЙНИХ ОДНОСТОРОННІХ РАДІОЛІНІЙ

# Залужний О.В.

# ВІТІ ДУТ

Запропоновано алгоритм пошуку довжини повідомлення для односторонніх високонадійних радіоліній. Він дозволяє здійснювати обчислення при заданих обмеженнях по ймовірності вірного і хибного спрацювання, в складній завадовій обстановці.

Ключові слова: передача команд, радіолінія управління, одностороння радіолінія, завадостійкість.

In this report, the choose algorithm of the messages length for high reliable one-way radio lines is proposed. It allows the calculating for a given probability of true and false operation, in a difficult noise conditions.

Keywords: commands transfer, one-way radio lines, control radio lines, noise immunity.

В умовах сьогодення все частіше виникає необхідність у використанні різних дистанційно керованих електромеханічних пристроїв, систем збору інформації, систем оповіщення та управління персоналом. При цьому невід’ємною складовою таких комплексних систем є використання високонадійних радіоліній управління, які з точки зору інформаційного призначення відносяться до класу радіотехнічних систем передачі інформації у вигляді дискретних повідомлень (команд). Існуючі рішення що забезпечують обмін інформацією з об’єктом управління в двосторонньому режимі не завжди задовольняють потребам при виникненні надзвичайних ситуацій. В таких випадках доцільним є застосування одностороннього режиму, що обґрунтовується наступними його перевагами:

- збільшення часу автономної роботи окремих пристроїв;

- зменшення масогабаритних показників;

- зменшення часу та затрат на розгортання;

- покращення електромагнітної сумісності;

- унеможливлення викриття місця знаходження приймача.

Основним недоліком є відсутність можливості отримання підтвердження про прийом повідомлення та передачі запиту на уточнення достовірності прийнятої інформації. Тому важливим завданням при односторонній передачі є максимізація ймовірності вірного прийому повідомлення. Відомо, що завадостійкість радіоліній управління оцінюється критерієм, що характеризує приймання команди не тільки при наявності корисного сигналу (вірний прийом), але і при його відсутності (хибний прийом). При цьому завадостійкість оцінюється двома основними критеріями – ймовірностями Рк і Рх. Останнє ускладнюється можливістю наявності навмисної завади, яка подібна до корисного сигналу. Одним із можливих шляхів вирішення поставленого завдання є визначення необхідної міри надлишковості повідомлення (довжина, кількість повторів, набір частот). Існуючі способи [1 – 5] хоч і дозволяють здійснити такі розрахунки, але вони не пристосовані до випадків, коли потрібно обчислювати імовірність хибного спрацювання на тривалих інтервалах часу (імітаційна команда повторюється довільно велику кількість разів).

Метою дослідження є розробка алгоритму вибору довжини кодової послідовності для односторонніх високонадійних радіоліній, який дозволить здійснювати розрахунок довжини повідомлення  при заданих вимогах до імовірності вірного та хибного спрацювання.

Об’єктом дослідження є високонадійні односторонні радіолінії управління, оповіщення та збору інформації, що призначені для функціонування в умовах складної завадової обстановки.

Предметом дослідження є завадостійкість кодових послідовностей різної довжини що використовуються для односторонньої передачі команд і повідомлень в односторонньому режимі

Очевидно, що під час вибору мінімальнонеобхідної довжини кодової послідовності необхідно враховувати спільне виконання вимог до Рк і Рх.

Вихідними даними для розрахунку є: Р*к – мінімальнонеобхідне значення імовірності вірного прийому переданої команди; Р*х – максимальнодопустиме значення імовірності хибного прийому команди за час роботи радіолінії управління ΔT (команда не передавалась); максимально можлива кількість повторів передачі команди – K*; рбіт – імовірність помилкового прийому елементарного двійкового символу; V – швидкість передачі в каналі управління.

Підчас вибору довжини команди необхідно врахувати наступні обмеження:

імовірність вірного прийому переданої команди Рк ≥ Р*к (далі – умова 1); імовірність прийому команди за час роботи радіолінії управління Рх ≤ Р*х (далі – умова 2); кількість повторів передачі команди K ≤ K* (далі – умова 3); довжина команди N ≥ 3; мінімальнонеобхідна кількість правильно прийнятих елементарних символів Nпор повинна знаходитись в межах:1  Nпор ≤ N (далі – умова 4).

Можливі наступні припущення: атакуючій стороні відомі неінформаційні параметри сигналу та час роботи радіолінії управління; максимальна довжина команди обмежується часовими вимогами до системи управління.

Для здійснення пошуку мінімальнонеобхідної довжини повідомлення та із урахуванням вище вказаних вимог та обмежень отримаємо розрахункові співвідношення для обчислення значень Рк і Рх, із використанням схеми Бернулі [6].

Імовірність вірного прийому команди з першої спроби:

,                                             (1)

Відповідно, імовірність вірного прийому команди (хоча б один раз за K спроб):

(2).

Імовірність хибного прийому команди з першої спроби при постановці імітаційної завади:

,                              (3)

При цьому вважаємо, що двійкові стани елементів імітаційної команди є рівноймовірними (pбіт = 0,5) і взаємно незалежні.

Кількість спроб ініціалізації хибної команди впродовж роботи радіолінії управління S = L – N + 1, де L = ΔT×V – довжина імітаційної команди.

Тому справедливим є вираз для обчислення імовірності хибного спрацювання за час роботи радіолінії ΔT (хоча б 1 раз), при швидкості передачі V:

(4)

Пошук мінімальнонеобхідної довжини повідомлення можна виконувати шляхом поступового зменшення Nпор при цьому перевіряючи виконання умови 1 та 2.

Послідовність пошуку.

  - Розрахунок максимального значення Nпор у відповідності до вихідної довжини командної послідовності;

  - Розрахунок Рк1 за формулою (1);

  - Розрахунок Рк за формулою (2);

  - Перевірка виконання умови 1. При виконанні – перехід до пункту 4. В іншому випадку – до пункту 3.2.

  - Збільшення кількості повторів передачі;

  - Перевірка виконання умови 3. У разі виконання – перехід до пункту 3. В іншому випадку – до пункту 3.4.

  - Зменшення Nпор та перевірка виконання умови 4. При виконанні – перехід до пункту 2. В іншому випадку збільшення N та перехід до пункту 1.

- Розрахунок Рх1 за формулою (3);

- Розрахунок довжини L;

- Розрахунок Рх за формулою (4);

- Перевірка виконання умови 2. При виконанні – завершення пошуку. В іншому випадку – збільшення N та повернення до пункту 1. Схема алгоритму зображена на рис. 1.

Таким чином, запропонований алгоритм, дозволяє обчислити мінімальнонеобхідну довжину повідомлення для доставки унікальної команди, а також кількість повторів передачі та необхідне значення Nпор, при заданих вимогах до надійності прийому вірної команди та імовірності хибного спрацювання. Він може бути застосований у випадках висування безпрецедентно надвисоких вимог до імовірнісних характеристик радіолінії управління систем і комплексів різного призначення, узагальнений для будь-якого радіоканалу і виду обробки (демодуляції) сигналу, що вплине лише на розрахунки рбіт.

Рис. 1. Схема алгоритму пошуку мінімально необхідної довжини повідомлення

# ЛІТЕРАТУРА

- Міщенко В.Г. Методика оцінки завадозахищеності алгоритмів входження в синхронізм радіолінії з псевдовипадковим переналаштуванням радіочастоти / В.Г. Міщенко, В.Ф. Єрохін // Захист інформації. – 2001. – №2. – С. 39 – 52.

- Березин Л.В. Основы радиоуправления / Березин Л.В., Вейцель В.А., Волковский С.А. – М.: Советское радио, 1973. – 426 с.

- Коржик В.И. Расчет помехоустойчивости систем передачи дискретных сообщений: справочник / Коржик В.И., Финк Л.Н., Щелкунов К.Н.; под ред. Л.М. Финка. – М.: Радио и связь, 1981. – 232 с.

- Єрохін В.Ф. Методика вибору довжини цифрової послідовності, ідентифікації сигнально-завадової обстановки в радіоканалі / В.Ф. Єрохін, В.М. Раєвський // Захист інформації. – 2005. – № 25. – С. 24 – 29.

- Сравнение алгоритмов цифрового кодирования в командных радиосистемах [Електронний ресурс] / Сердюков П.Н., Григорьев А.С., Аверин С.В., Дронов А.Е. // Специальная техника. – 2005. – № 4.

- Большев Л. Н. Таблицы математической статистики / Л. Н. Большев, 
И.В. Смирнов – М.: Наука, – 1983. – 416 с. – (Главная редакция физико-математической литературы).