УДК 621.396

СТВОРЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ МЕРЕЖІ ЗВ'ЯЗКУ НА ТЕРИТОРІЯХ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ ПОЗА ЗОНОЮ ПОКРИТТЯ ІСНУЮЧИХ СТАЦІОНАРНИХ МЕРЕЖ ЗВ'ЯЗКУ

Феріма Ю. В., Яровий В.С.

Військовий інституту телекомунікацій та інформатизації, м. Київ

Без належної уваги залишаються місця які перебувають на великому видаленні від наземних мереж рухомого або стаціонарного зв'язку. Взаємодія різних служб під час проведення спільних операцій по порятунку людей, ліквідації наслідків екологічних катастроф і ряду інших завдань в таких районах визиває ряд труднощів.

Шляхи рішення створення тимчасової мережі на короткий період - це застосування обладнання яке швидко розгортається, за допомогою якого абоненти обслуговуються в ході якогось заходу. Недоліком цього способу є створення специфічних систем зв'язку на кожен випадок окремо, що також збільшує вартість розгортання та обслуговування мережі подібного призначення.

В такій ситуації пропонується переміщати базову станцію й відповідно системи стільникового зв'язку в місця з великою кількістю абонентів, однак це визиває ряд труднощів, таких як - частотно-територіальне планування й електромагнітна сумісність.

Технічне завдання в цьому напрямку можна сформулювати в такий спосіб - створення мережі зв'язку на площах, що перебувають поза зоною дії існуючих мереж зв'язку.

Результатом рішення завдання повинне стати збільшення зони дії мереж зв'язку.

Найближчим аналогом запропонованого способу є спосіб організації стільникового зв'язку на кораблях [1]. Реалізація цього способу здійснюється в такий спосіб: кораблі обладнаються базовими станціями, за допомогою яких забезпечується стільниковий зв'язок стандарту GSM, потім базові станції підключають до супутникових терміналів, які організують зв'язок з наземними мережами.

Недолік цього способу - інтенсивне використання супутникових каналів зв'язку, що приводить до подорожчання самої послуги.

Саме тому й виникає завдання створення мережі зв'язку на територіях, що перебувають поза зоною дії існуючих стаціонарних мереж зв'язку.

Сучасні радіостанції з параметрами що можливо запрограмувати (SDR – Software-Defined Radio) можуть передавати не тільки голосові повідомлення, але й обмінюватися даними з досить великою швидкістю. Принцип SDR технологій – злиття можливостей комп'ютера й радіостанції. SDR-пристрої мають можливість також обмінюватися інформацією один з одним.

Радіостанції зі встановленим комунікаційним програмним забезпеченням з відкритою архітектурою SDR, які використовуються в США, називаються SCA (Software Communications Architecture). Кожна така радіостанція може незалежно пересуватися в будь-яких напрямках і, як наслідок, часто розривати й встановлювати з'єднання з сусідніми.

Такі мережі мають наступні переваги над бездротовими мережами традиційної архітектури:

- можливість передачі даних на великі відстані без збільшення потужності передавача;

- стійкість до змін в інфраструктурі мережі;

- можливість швидкої реконфігурації;

- простота й висока швидкість розгортання;

Мережа із цих радіостанцій, що переміщаються, у будь-який момент часу t утворить «ланцюжок» 1, де «вузли ланцюжка» 2 – це рухомі радіостанції (Рис. 1).

2

1		       3

Рис. 1. Стан в момент часу t.

Якщо представити «вузли ланцюжка» 2 як центри то утвориться зона покриття у вигляді «шлейфа» 3.

Одна з радіостанції зі встановленим комунікаційним програмним забезпеченням з відкритою архітектурою SDR здійснює зв'язок рухомої мережі зв'язку з існуючими мережами зв'язку, а інші за рахунок обміну інформацією одна з одною утворюють зону покриття.

Висновок. Позитивний ефект досягається тим, що для впровадження такої системи, досить використовувати переносні малогабаритні радіостанції.

Впровадження подібної розробки розширить зону покриття існуючої мережі стільникового зв'язку, дозволить більш ефективно координувати взаємодія різних служб під час проведення спільних операцій по порятунку людей, ліквідації наслідків екологічних катастроф і ряду інших завдань.

Література

1. Мобильная связь в море [Электронный ресурс] // Sotovik.ru. – Режим доступа URL: http://www.sotovik.ru/news/news_10110.html.