ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ КОРОННОГО РАЗРЯДА В ГАЗАХ С РАЗЛИЧНОЙ ЭЛЕКТРООТРИЦАТЕЛЬНОСТЬЮ

МЕТОДАМИ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА

Кислякова Елена Васильевна,

кандидат педагогических наук,

доцент кафедры физики и технических дисциплин Смоленского государственного университета

Актуальность и проблематика научной работы. Коронный разряд – один из видов самостоятельных газовых разрядов, возникающий в резко неоднородных полях вблизи электродов, имеющих большую кривизну поверхности.

Интерес научного сообщества к коронным разрядам обусловлен как их широким практическим применением (электрофильтры, электроокраска, счетчики элементарных частиц, диагностика состояния изоляционных конструкций и пр.), так и отсутствием, по словам Б.Б. Балданова, общепризнанной теории процессов, протекающих в газоразрядном промежутке. К новейшим исследованиям коронного разряда можно отнести работы Н.Л. Александрова, Б.Б. Балданова, А.А. Бруева, В.И. Голоты, Б.А. Козлова, В.И. Соловьева, П. Саттари и др.

Особый интерес для исследований представляет отрицательная корона, возникающая вблизи острия – катода. В такой короне при определенных условиях могут наблюдаться периодические импульсы тока –  импульсы Тричеля. В электроотрицательных газах импульсы тока были открыты Тричелом в 1938 г., в электроположительных – В.Б. Каральником в 2007 г.

Механизм образования пульсаций тока в отрицательной короне был предложен В.Л. Лама и К.Ф. Галло, а его математическое моделирование сводится к решению системы дифференциальных уравнений Р. Морроу. В систему уравнений включены такие параметры, как коэффициенты ударной ионизации , диффузии  носителей  тока, рекомбинации  заряженных частиц и др., которые являются функциями координат, времени и напряженности поля .

Решение системы уравнений Р. Морроу представляет собой сложную математическую задачу, поэтому ее обычно упрощают «за счет» указанных параметров, считая некоторые из них постоянными величинами, как, например, в численной модели П. Саттари. В связи с этим особую актуальность приобретает проблема получения дифференцируемых функциональных зависимостей для параметров, входящих в систему уравнений Р. Морроу.

Цель научной работы: изучение особенностей протекания коронного разряда в газах с различной энергией сродства к электрону и получение аналитических зависимостей для основных параметров коронного разряда как функций локальной напряженности.

Задачи научной работы: 1) Выбор физико-математической модели отрицательного коронного разряда, удовлетворяющей как условиям электроотрицательных, так и электроположительных газов; 2) Определение эмпирических значений и построение аналитических зависимостей параметров, характеризующих поведение носителей тока в газоразрядном промежутке,  методами регрессионного анализа; 3) Изучение влияния указанных параметров на протекание газового разряда в средах с различной электроотрицательностью.

Научная новизна: 1) Методами аппроксимации экспериментальных данных получены аналитические зависимости параметров, отражающих поведение носителей тока, от локальной напряженности электрического поля в газоразрядном промежутке при коронном разряде; 2) Анализ полученных функциональных зависимостей для указанных параметров в газах с различными свойствами позволил установить, как относительная электроотрицательность и энергия сродства к электрону влияют на параметры физико-математической модели коронного разряда.

Материалы и методы исследования. В основу исследования положена классическая теория газового разряда Дж. Таунсенда и математическая модель Р. Морроу. Выборка экспериментальных данных получена на основе работ Д. Прайса, Т. Даниэла, Л. Чанина, П. Чаттертона, Р. Грунберга, В. Каснера, Р. Стернса, Д. Бейтса, С. Брауна и др. Для построения аналитических зависимостей применялись методы аппроксимации и регрессионного анализа.  Все задачи математического моделирования решались средствами MATHCAD.

Результаты научной работы. В качестве математической модели импульсного коронного разряда примем систему уравнений Р. Морроу, дополненную уравнением Пуассона:

.

В данной системе неизвестными являются концентрации электронов , «+»  и «–»  ионов. Используя дискретные эмпирические данные, получим аналитические зависимости для основных параметров, входящих в систему уравнений, в двух газах с различными энергиями сродства к электрону: кислород О2  (-1,47 эВ) и азот N2 (+0,27 эВ).

Для аппроксимации использовались результаты эмпирических исследований: Д. Прайса и Т. Даниэла для коэффициента ударной ионизации ; Л. Чанина, П. Чаттертона, Р. Грунберга для коэффициента прилипания ; Р. Стернса для коэффициента отлипания ; Дж. Даттона, П. Саттари, В. Каснера, Д. Бейтса для коэффициента электрон-ионной рекомбинации ; Н.А. Капцова, Ю.П. Райзера, В.И. Соловьева для коэффициента ион-ионной рекомбинации ; Ю.П. Райзера, С. Брауна для скорости электронов ;  Ю.П. Райзера, П. Саттари, для подвижности ионов  и ; Д. Нельсона, К. Вагнера для коэффициента диффузии электронов .

Результаты аппроксимации экспериментальных данных методами регрессионного анализа представлены в виде графиков на рис. 1 – 4, соответствующие аналитические функции сведены в таблицу 1.

Таблица 1 – Значения параметров коронного разряда

| Параметр |  |  |
| --- | --- | --- |
| Анализ: для N2 на порядок выше, чем для . |
| Анализ: 1) при можно считать постоянной ; 2) для N2 эффектом прилипания электронов можно пренебречь, т.к. вероятность образования «–» ионов мала. |
| Анализ: 1) при ; 2) для N2 . |
|  | Зависит от заряда ионов, |  |
| Анализ: 1) практически не зависит от , в расчетах можно полагать ; 2) значения зависят от заряда ионов, ; 3) в азоте N2 из-за низкой вероятности образования отрицательных ионов . |
| Анализ: скорости электронов в и N2 выражаются числами одного порядка . |
| , м2/(В(с) |  |  |
| Анализ: подвижности ионов в и N2 являются постоянными . |
| Анализ: коэффициенты диффузии ионов в и N2 являются постоянными . |
| Анализ: коэффициенты диффузии кислорода и азота являются величинами одного порядка и практически не зависят от электроотрицательности газа. |

Теоретическая и практическая значимость: 1)  Проведенный анализ позволил обобщить результаты многолетних экспериментальных исследований в области определения параметров коронного разряда; 2) Методами регрессионного анализа аппроксимации получены функциональные зависимости для параметров модели. Найденные функции допускают дифференцирование в широком интервале значений , поэтому могут быть использованы при решении системы уравнений Р. Морроу; 3)  Установлено, что коэффициент ударной ионизации  на порядок выше в электроположительном азоте N2, чем в электроотрицательном кислороде ; 4) Показано, что коэффициенты прилипания  и отлипания  электронов в  можно считать постоянными величинами; 5) Аппроксимационные зависимости для скорости и коэффициента диффузии электронов позволили сделать вывод, что данные величины практически не зависят от электроотрицательности газа.

Список публикаций по теме научной работы

- Кислякова Е.В. Параметры модели отрицательной импульсной короны в кислороде / Альманах современной науки и образования. Тамбов: Грамота, 2013. №9. С. 75-79.

- Кислякова Е.В. Моделирование коронного разряда в электроотрицательном и нейтральном газах / Молодой ученый, 2014 г. № 2. С. 62-67.

- Кислякова Е.В. Определение коэффициента ударной ионизации методом аппроксимации экспериментальных данных на примере инертных газов / Альманах современной науки и образования. Тамбов: Грамота, 2014. №5-6 . С. 82-86.

- Кислякова Е.В. Моделирование коронных разрядов в газовых средах средствами MATHCAD / Системы компьютерной математики и их приложения,  2015. №6. С. 26-27.

# Text boxes

Рис. 2. Зависимость  для кислорода

Рис. 1. Зависимость ,

для О2 экспериментальные данные  (, результат аппроксимации ---,

для N2 экспериментальные данные +, результат аппроксимации –.

Рис. 4. Зависимость

для О2 экспериментальные данные  +, результат аппроксимации ---,

для N2  экспериментальные данные (, результат аппроксимации –––.

Рис.3. Зависимость ,

для О2 экспериментальные данные  +, результат аппроксимации ---,

для N2 экспериментальные данные (, результат аппроксимации ––––