Дунаева Т.Ю., к.т.н., доцент кафедры «Автоматизированные электротехнологические установки и системы»

Самылкин В.Н., студент гр. ЭТС-51 ЭФ СГТУ

Исследование процесса СВЧ сушки моркови

В настоящее время высушенные пищевые продукты, широко применяются при производстве пищевых концентратов для первых и вторых блюд, соусов и специй; производстве продуктов быстрого питания; детского и диетического питания;  производстве продуктов для спортсменов.  Высушенные продукты активно используют производства хлебопекарное; молочное; мясное, колбасное, пельменное; кондитерское (начинки, повидла, конфитюры); производство алкогольных и безалкогольных напитков; производство рыбных консервов и пресервов; учреждения лечебно-профилактического, оздоровительного, общественного питания, в том числе в детских и учебных заведениях [1].

Наиболее широко используются следующие высушенные пищевые продукты: картофель, морковь, свекла, сельдерей, лук, тыква, виноград, папайя, орехи, перец, душица, мята, паприка, чеснок, специи.

Сушеные плоды и овощи обладают высокой энергетической ценностью, так как содержат значительное количество сахаров, азотистых веществ, органических кислот, пектиновых и минеральных веществ, а также обладают длительным сроком хранения и транспортабельностью. Они требуют меньше тары для хранения, могут быть использованы для обеспечения удаленных районов, экспедиций, и использоваться как сырье для производства пищевых концентратов и в других отраслях пищевой промышленности. Недостатком высушенных продуктов является пониженное содержание витаминов, а также изменение органолептических свойств.

Как известно, для получения сухих пищевых продуктов высокого качества, максимальная температура их нагрева должна составлять не более 70°С. Для растительного сырья (травы, лекарственное сырье, специи) максимальная температура нагрева составляет 40°С. Для сушки  больших объёмов продукции используют интенсификацию процесса путем принудительного вентилирования. Также при определенных условиях сушки подводимую мощность необходимо регулировать во избежание  перегрева высушиваемого продукта [2].

В процессе исследований по данной теме был проведен эксперимент по сушке резаной моркови в СВЧ печи “LGMH-6347 GR”, тип рабочей камеры - КСВ. Целью проведенного эксперимента было определение зависимости времени сушки и качества высушиваемого продукта от мощности СВЧ излучения, подаваемой в камеру. В ходе эксперимента для определения массы испаренной влаги использовались весы “KambrookASC401”; а также секундомер. Технические характеристики печи представлены в таблице 1. Технические характеристики весов представлены в таблице 2.

Таблица 1. - Характеристики СВЧ печи “LGMH-6347 GR”

| Параметры | Значение |
| --- | --- |
| Источник питания, В/Гц | 230/50 |
| Выходная мощность, Вт: 100% 80% 60% 40% 20% | 850 680 510 340 170 |
| Рабочая частота, МГц | 2450 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1250 |

Таблица 2. - Характеристики весов “KambrookASC401”

| Тип | электронные |
| --- | --- |
| Предел взвешивания, кг | 5 |
| Точность измерения, г | 1 |

Начальные характеристики обрабатываемого объекта (моркови) представлены в таблице 3 [2]. Массовая доля влаги в высушенной моркови должна оставлять не более 14% [3].

Таблица 3. - Теплофизические характеристики  продуктов

| Продукт | с, кДж/(кг·К) | W,% | ρ, кг/ | λ, Вт/(м·К) | а·, /с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Картофель | 3,43 | 80 | 660-680 | 0,63 | 14,4 |
| Свекла | 3,85 | 89,5 | 720 | 0,6 | 13,5 |
| Морковь | 3,76 | 86,1 | 560-590 | 0,63 | 15,1 |

Результаты проведенного эксперимента представлены в таблице 4

Таблица 4. - Результаты проведенного эксперимента

| № опыта | mнач, г | Рсвч, Вт | Руд, Вт/г | Т, мин | , ºC | , ºC | ТСВЧ, с | Тпаузы, с | Тцикла, с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 150 | 170 | 1,13 | 60 | 21 | 50 | 7,95 | 24,05 | 32 |
| 2 | 150 | 340 | 2,26 | 30 | 21 | 50 | 14,05 | 17,95 |  |
| 3 | 150 | 510 | 3,4 | 20 | 21 | 50 | 19,95 | 12,05 |  |

В ходе эксперимента использовалась пищевая посуда, радиопрозрачная для СВЧ излучения. Экспериментально определен слой моркови для реализации качественной сушки, который составляет порядка 2 см, т.к. при более толстом слое морковь прогревается и высыхает неравномерно. Морковь порезана кусочками толщиной не более 3 мм, шириной не более 5 мм и длиной не менее 5 мм, что соответствует техническим требованием ГОСТ 7588-71 [3].

Регулирование подводимой мощности СВЧ осуществлялось изменением скважности работы магнетрона (табл.4). Для уноса испаренной влаги из рабочей камеры использовалась принудительная конвекция вентилятором, встроенным в рабочую камеру. Подаваемый в рабочую камеру воздух дополнительно не нагревался.

Массу испаренной влаги можно определить по формуле:

,                                          (1)

где Wнач, Wсух – начальное влагосодержание и влагосодержание сухого продукта; mнач – масса продукта в начале сушки.

Для проводимого эксперимента mж ≈ 108г.

В результате проведенного эксперимента была определена удельная мощность СВЧ энергии, которая составила порядка 2,26 Вт/г. При таком уровне подводимой СВЧ мощности происходит равномерное высыхание слоя моркови, время сушки занимает около 30 минут. При уменьшении подаваемой мощности, увеличивается время сушки, что приводит к большим энергозатратам и сокращению объема производства. При увеличении подводимой СВЧ мощности,  происходит неравномерное высыхание продукта, верхние слои начинают покрываться корочкой, что недопустимо и считается браком, в то время как нижние слои содержат влаги больше, чем положено по техническим условиям и требуют дополнительного досушивания.

Из таблицы 2 видно, что другие корнеплоды (картофель, свекла), обладают сходными характеристиками, и, значит, для процессов исследования СВЧ сушки этих продуктов можно также использовать результаты проведенного эксперимента.

Список литературы

1. Рогов И.А. Электрофизические методы обработки пищевых продуктов/ И.А. Рогов.− М.: Агропромиздат, 1988.−  336 с.

2. Теплофизические характеристики продуктов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.thermalinfo.r u/

3. ГОСТ 7588-71 Морковь столовая сушеная. Технические условия  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gostexpert.ru/gost/gost-7588-71

4. Рогов И.А. Техника сверхвысокочастотного нагрева пищевых продуктов/ И.А. Рогов [и др.]  – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981. – 198 с.