УДК 625.7/8

Кочетков Андрей Викторович

ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

Россия, Пермь

Д.т.н., академик, член президиума Российской академии транспорта, главный научный эксперт ФАУ «РОСДОРНИИ», профессор

E-mail: soni.81@mail.ru

Валиев Шерали Назаралиевич

Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет

Россия, Москва

к.т.н., доцент

E-mail: vshn2014@gmail.com

Кокодеева Наталия Евсегнеевна

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А»

Россия, Саратов

д. т. н., доцент, заведующий кафедрой «Транспортное строительство»

E-mail: kokodeewa@mail.ru

### ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОСИНТЕТИКИ В ТРАНСПОРТНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЛАНДШАФТНОМ СЕРВИСЕ

### Монтаж газонной решетки используется для укрепления склонов подверженных эрозии и размыву, при строительстве взлетно-посадочных площадок, ландшафтном благоустройстве территорий. Укрепление склонов и откосов габионными конструкциями позволяет сооружению легко воспринимать осадку грунта. Даже сильный эрозионный размыв почвы в основании габионной конструкции приводит чаще всего лишь к незначительным деформациям, не вызывая потери прочности и разрушения. Также рассматриваются примеры ландшафтного сервиса при благоустройстве территории.

### Ключевые слова: ландшафтный дизайн; укрепление откосов; архитектурно-планировочные решения.

Kochetkov Andrey Viktorovich

Federal State Educational Institution of Higher Professional Education "The Perm national research polytechnical university"

Russia, Perm

Dr.Sci.Tech., academician, member of presidium of the Russian academy of transport, chief scientific expert of FAU "ROSDORNII", professor

E-mail: soni.81@mail.ru

Valiyev Sherali Nazaraliyevich

Moscow automobile and road state technical university

Russia, Moscow

Cand.Tech.Sci., associate professor

E-mail: vshn2014@gmail.com

Kokodeeva Natalia Evsegneevna

Federal State Educational Institution of Higher Education

Saratov State Technical University of a name of Gagarin Y.A.

Russia, Saratov

Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of «Transportation construction»

E-mail: kokodeewa@mail.ru

### USE OF GEOSYNTHETICS IN TRANSPORT CONSTRUCTION AND LANDSCAPE SERVICE

### Installation of lawn grid is used to strengthen the slopes prone to erosion and erosion during the construction of runways, landscaped landscaping. Strengthening of slopes and slopes gabion structure enables construction of easily perceive soil settlement. Even a strong erosive scour the soil at the base of gabion structure often leads to only a slight deformation, without causing loss of strength and destruction. It also discusses examples of landscape services, in landscaping.

Keywords: landscape design, strengthening of slopes, architecturally-planirovochnye decisions.

Краткое изложение состояния рассматриваемого вопроса и постановка задачи, решаемой в статье.

В настоящее время архитектурно-планировочные решения дорожной инфраструктуры, в частности объектов дорожного сервиса, получили дополнительные возможности своего совершенствования в виде проектов и технических решений ландшафтного дизайна и сервиса

В отличие от ландшафтного дизайна, озеленения и посадки крупномеров (деревьев) ландшафтный сервис является основой всех мероприятий по благоустройству и решает такие проблемы, как:

- устройство экопарковок с применением газонной решетки,

- берегоукрепление габионными конструкциями,

- армирование сетками,

- укрепление склонов, берегов водоемов и рек объемной георешеткой,

- возведение подпорных стен и ограждений из габионов,

- устройство дренажа, водоотвода, укладка дренажных труб.

Например, монтаж габионов - это экологичный, долговечный способ укрепления склонов и откосов, благоустройства и устройства уникального ландшафта. Создание водоемов и прудов, хотя и достаточно сложный процесс, это отличный способ «оживить» территорию.

Метод решения задачи и принятые допущения.

Геотекстильные материалы эффективны при укреплении берегов и гидроизоляции водоемов и бассейнов, при озеленении территорий, защите склонов от эрозии, организации игровых площадок с естественным растительным слоем и устройстве садовых дорожек. При этом используется современный экологичный материала геомат. Он широко применяется в ландшафтном сервисе.

Понятие благоустройство земельной территории объединяет в себе весь комплекс мероприятий, направленных на улучшение экологического, санитарного и эстетического состояния благоустраиваемой территории, которые способны придать ему завершенный, привлекательный вид, не нарушая природного экологического равновесия. К таким мероприятиям относятся:

- укрепление земельных склонов;

- возведение подпорных стен из габионов;

- создание искусственных водоемов;

- берегоукрепление;

- дренажные работы с применением различных геокомпозитов, геотекстиля или дренажных матов;

- создание экологических парковок;

- гидроизоляция фундаментов с применением геомембран.

В последнее время в России заметно возросло количество автотранспорта. Автомобили хаотично размещаются повсюду: на проезжей части улиц, газонах, пешеходных дорожках. При этом снижается уровень безопасности движения, доставляя неудобство пешеходам и нарушая экологию города.

Основное содержание статьи.

Выходом из этой сложной ситуации может служить организация экологических парковок при помощи газонной решетки. Технология оборудования газонной парковки уже давно и с успехом используется в Европейских странах и последнее время все чаще применяется в Москве и других крупных городах России. Пластиковая газонная решетка широко используется для оборудования:

- экопарковок и подъездных путей,

- дорожек к дому или саду,

- пешеходных и велодорожек,

- городских газонов,

- спортивных и детских игровых площадок и т.д.

### Применение газонной решетки при благоустройстве территории, обосновано тем, что обострилась проблема размещения машин в различных зонах города, у крупных магазинов, учреждений в центре, во дворах. Автомобили хаотично размещаются повсюду: на проезжей части улиц, газонах, пешеходных дорожках, снижая этим уровень безопасности движения, доставляя неудобство пешеходам и нарушая экологию города. Пример альтернативного решения в виде экопарковки иллюстрируется рис.1.

Данная технология уже давно и с успехом используется в европейских странах и последнее время все чаще применяется в Москве (например, метро Бауманская) и в других крупных городах России.

Это альтернативное современное решение в благоустройстве территории - образуются дополнительные парковочные места, и газон остается зеленым. Для этого используется пластиковая газонная решетка, которая представляет собой жесткие водопроницаемые трехмерные ячеистые модули черного или зеленого цвета, скрепляемые при укладке между собой при помощи замков, расположенных по краям каждого модуля (рис. 2).

Рис. 1 Экопарковка                         Рис. 2 Внешний вид газонной решетки

Конструкция газонной решетки такова, что при любых погодных условиях она надежно защищает газон от вытаптывания и нагрузок, оказываемых на него припаркованным или движущимся транспортом. Это возможно вследствие того, что корневая система растений не соприкасается с источником повреждений и высота травяного покрова остается чуть ниже верхнего края стенок ячеек решетки. Даже если газон приобрел помятый вид, его достаточно просто полить, и он снова станет красивым и чистым.

Основные преимущества газонной решетки:

- Решетка не боится больших нагрузок (до 20 т на м2);

- Корневая система травы остается защищенной даже после движения по газону автотранспорта;

- Защита от вымывания и эрозии почвы;

- Хорошо пропускает влагу и питательные элементы создавая тем самым оптимальные условия для развития растений;

- Простота сборки - модули скрепляются на месте укладки, кладется на подготовленный грунт, засыпается землей и засевается газонной травой;

- В зависимости от технологических требований возможны различные варианты заполнения (грунт, разноцветный гравий и.т.д.);

- Не требует особого ухода при эксплуатации – нужно всего лишь время от времени поливать и подстригать газон. Конструкция газонной решетки не препятствует использованию газонокосилок;

- Срок эксплуатации при правильной укладке более 25 лет;

- Материал, из которого сделана газонная решетка, морозостоек, выдерживает перепады температур, не разрушается под действием ультрафиолета;

- Легкость при погрузке и транспортировке;

- Является наиболее экологичным решением для современного мегаполиса, т. к. через травяное покрытие дождевая вода естественным образом фильтруется и попадает в грунт, обеспечивая гидрогеологическое равновесие грунта, а в летний период не приводит к возникновению нежелательных тепловых эффектов, связанных с перегревом поверхностей с искусственным покрытием;

- Безвредна для окружающей среды. Газонные решётки изготавливаются из полиэтилена высокой плотности или высокопрочного пластика, с возможностью последующей вторичной переработки.

Пластиковая газонная решетка широко используется для оборудования парковок и подъездных путей, дорожек к дому или огороду и саду, пешеходных и велодорожек, городских газонов, спортивных и детских игровых площадок (рядом с качелями, горками и под скамейками), кемпингов и площадок для барбекю, для защиты газонов от повреждения животными. Также используется для укрепления откосов и склонов подверженных эрозии и размыву

Производится газонная решетка из пластика высокой прочности, стойкому к нагрузкам до 12 т (стоянки, парковки, дорожки различного назначения). В течение всего срока эксплуатации газонная решетка держит форму, не разрушаясь под действием солнечных лучей, перепадов температур и абсолютно безвредна для почвы и растительности.

Монтаж газонной решетки прост в исполнении и не занимает много времени. Газонная решетка укладывается на грунт, засыпается землей и засеивается семенами многолетних трав. Остается только поливать получившийся газон. Такие парковки можно использовать не только как места стоянок в городских условиях. Они отлично подойдут для оформления дворов и участков возле дома. Газонная решетка — это наилучший выход для организации стоянок возле многоквартирных домов.

Использование газонной решетки позволяет армировать грунт, предотвращая деформацию газона шинами автомобилей. Ячейки газонной решетки сохраняют корневую систему травы, что делает внешний вид аккуратным и ухоженным. Материал, из которого изготовлена газонная решетка морозоустойчива, что делает ее незаменимой в условия суровой российской зимы и резких перепадов температур. Газонная решетка легка в транспортировке, так как ее можно скатать в рулоны, которые не занимаю много места. Она устойчива к нагрузкам, не разрушается под действием ультрафиолетового излучения. При высоких нагрузках газонная решетка распределяет нагрузку равномерно по всей площади стоянки или газона, свозя к минимуму давление на одну конкретную точку конструкции. Срок эксплуатации решеток составляет более 20 лет.

Монтаж газонной решетки используется для укрепления склонов подверженных эрозии и размыву, при строительстве взлетно-посадочных площадок, ландшафтном благоустройстве территорий.

Приводятся примеры научного сопровождения ландшафтного сервиса при благоустройстве территории совместно с ООО «ЗНАКО» (г. Санкт-Петербург) и ООО «ФОРТЕК» г. Саратов.

При выезде на объект и первичном осмотре наблюдалась эрозия грунта на склоне реки, его подмыв и осыпание, многочисленные оголенные корни деревьев. На краю обрыва растет многолетний дуб, половина корней которого были открыты и висели в воздухе. Сам берег имел запущенный вид и был засыпан упавшими ветками и прошлогодней листвой, и мусором. Местами наблюдались провалы грунта (рис.3 и 4).

После проведения провели замеров был разработан рабочий проект с учетом сохранения имеющихся здоровых деревьев на склоне. После его согласования с заказчиком были выполнены работы по благоустройству.

Были выполнены задачи: береговой склон укреплен, деревья сохранены, многолетний дуб укреплен и является своеобразной природной беседкой.

На склоне появились две зоны отдыха в виде огороженных площадок и лестничный спуск.

В результате берег приобрел неповторимый, эстетически законченный вид, что значительно увеличило стоимость участка (рис.5).

Рис.3 Первоначальное состояние территории

Рис.4 Внешний вид участка после проведения работ по ландшафтному сервису

Рис. 5 Результаты работ по благоустройству территории

### Укрепление склонов и откосов габионными конструкциями позволяет сооружению легко воспринимать осадку грунта. Даже сильный эрозионный размыв почвы в основании габионной конструкции приводит чаще всего лишь к незначительным деформациям, не вызывая потери прочности и разрушения.

Обсуждение полученных результатов и сопоставление с ранее известными.

С годами их прочность возрастает благодаря естественному прорастанию корней растений. Со временем, сливаясь с окружающей средой, сетчатые конструкции, при условии правильного проектного решения, данные конструкции могут служить неограниченный срок, имеют вид естественных природных блоков, прекрасно вписывающихся в ландшафт, становясь с ним единым целым, сохраняя и укрепляя его.

Примеры ландшафтного сервиса для Саратовской и Астраханской областей приведены на рис.6 (слева до обустройства, справа - после).

а

б

в

Г

Выводы и рекомендации.

Подобные технические решения позволяют не только улучшить ранее не привлекательный внешний вид территории, укрепить склоны и уменьшить риск разрушения, но и существенно повысить стоимость обустроенного участка.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кочетков А.В., Янковский Л.В.  Применение геоимплантатных конструкций для создания экопаркингов // Экология и промышленность России. – 2011, №5. – С. 32-34.

2. Нормирование статистических показателей качества производства геосинтетических материалов и изделий на основе степени риска / А.В. Кочетков, Н.Е. Кокодеева, М.В.Степанов, М.В. Вьюгов, Е.М.Хижняк  // Строительные материалы. № 10, 2011. – С.38-39.