УДК 539.03

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСТОВ

Васюхин Герман Витальевич

ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей сообщения», филиал СамГУПС в г. Саратове, Россия, Саратов

Аннотация. В транспортном строительстве в последнее время наблюдается рост нагрузок, что повышает требования к проектированию сооружений. В статье рассмотрены основные системы автоматизированного проектирования, применяемые как в гражданском, так и в транспортном строительстве. Освещены их достоинства, недостатки, дается краткая справка о программных комплексах, произведено сравнение. Рассмотрены основные проблемы, которые возникают при проектировании. Сделаны выводы о целесообразности применения той или иной программы.

Ключевые слова: системы автоматизированного проектирования, метод конечных элементов, расчет, строительство, AutoCAD, SCAD, ПК «Лира», Midas Civil, Ansys.

COMPUTER-AIDED DESIGN SYSTEMS IN BRIDGE CONSTRUCTION

Vasyuhin Herman Vitalyevich

Samara State Transport University, Saratov branch, Russia, Saratov

Abstract: In transport construction in recent years there has been an increase in loads, which increases the requirements for the design of structures. The article describes the main computer-aided design systems used in both civil and transport construction. Their advantages and disadvantages are highlighted, a brief reference about the software systems is given, and a comparison is made. The main problems that arise in the design are considered. Conclusions about the feasibility of using a particular program.

Keywords: computer-aided design, finite element method, calculation, construction, AutoCAD, SCAD, PC "Lira", Midas Civil, Ansys.

В современном мире наблюдается тенденция огромного роста нагрузок на строительные конструкции. В гражданском строительстве это связано с увеличением этажности зданий, с их технологичностью, а также строительством в экстремальных условиях. В транспортном строительстве также наблюдается рост нагрузок в связи с увеличением количества транспорта, со стремлением возводить большие по габаритам сооружения, с экстремальностью условий [1-2] и воздействием агрессивных сред [3-6]. В связи с этим повышаются требования к проектным работам. Уже недостаточно тех ручных расчетов, которые производились раньше. Типовые проекты прошлых лет не удовлетворяют современным требованиям, т.к. большинство новых и планируемых сооружений являются уникальными в своем роде.

Существует ряд программных комплексов, которые в работе проектировщика играют ключевую роль. В первую очередь, это, конечно, универсальная программа инженерной графики – AutoCAD. Ни одна организация, ни одно промышленное предприятие, ни один строительный ВУЗ не может обойтись без этого комплекса. Все чертежи, вся рабочая, проектная документация выполняются в этой программе. На данный момент в своей сфере она лидирует.

Что касается расчетов, то здесь существует целый ряд программ и программных комплексов, основанных на МКЭ – математическом методе конечных элементов. От самых простеньких бесплатных программ, выполняющих небольшие расчеты балок на двух опорах и построения эпюр, до сложных в освоении и дорогих программных комплексов, с помощью которых рассчитываются грандиозные сооружения (такие, как, например, олимпийские объекты). Везде имеются свои достоинства и недостатки, о которых будет сказано ниже [7].

AutoCAD – разработка компании Autodesk – самая распространенная САПР (система автоматизированного проектирования), функционирующая в среде MS Windows. AutoCAD – это традиционные, проверенные временем инструменты инженерной графики, трехмерного моделирования и визуализации, постоянно дополняемые новыми возможностями. Платформа AutoCAD обеспечивает впечатляющее повышение производительности труда в любой области деятельности, связанной с точным графическим представлением результатов, – от астрономических наблюдений до раскроя одежды. Функционал AutoCAD дополняют более 5000 специализированных программ-приложений для самых разнообразных отраслей.

AutoCAD – это рабочий инструмент повседневного использования на каждом рабочем месте проектировщика. Сотни миллионов специалистов во всем мире ежедневно создают в AutoCAD электронные документы или используют AutoCAD в качестве платформы для более специализированных приложений и настроек.

Основу продукта составляет совершенная система создания различных двумерных графических объектов-примитивов и управления такими объектами: линиями, размерами, текстами, штриховками и т.д. В AutoCAD также имеются развитые возможности создания и управления трехмерными объектами: элементарными формами, поверхностями различных типов и т.д.

Все объекты существуют в едином виртуальном трехмерном пространстве с координатами X, Y, Z.

Проектировщик-пользователь самостоятельно выбирает вид, проекцию, характер представления созданных объектов. Важным достоинством AutoCAD является наличие множества способов и инструментов решения одной и той же задачи. Это придает программе необходимую гибкость.

Все пользователи AutoCAD приступают к работе, опираясь на собственные навыки выполнения чертежей. Инструменты черчения AutoCAD – самые точные, удобные и совершенные среди инструментария всех САПР: их совершенствование продолжается уже несколько десятков лет [8].

### Midas Civil - программный комплекс, предназначенный для расчета и проектирования мостов и транспортных сооружений. На сегодняшний день является одним из лидеров среди программных комплексов, специализирующихся на расчете мостов.

Программный комплекс позволяет решать ряд задач методом конечных элементов.

### Отличительные особенности Midas Civil:

- Развитый графический интерфейс пользователя. Возможность просматривать пространственную модель с использованием окна визуализации.

- Функция DRAG&DROP позволяет быстро назначать или менять свойства для групп элементов, граничных условий, нагрузок и пр.

- Различные способы отображения модели.

- Обширная библиотека материалов, сформированная в соответствии с различными стандартами (Eurocode, ASTM, CSA, JTJ и пр.). Возможность задания ортотропных материалов.

- Учет характеристик материала, меняющихся во времени: ползучесть, усадка, нарастание прочности бетона, в том числе в соответствии с различными стандартами – CEB+FIP, ACI, PCA, AASHTO, European и пр.

- Многочисленные встроенные типы сечений.

- Различные шаблоны.

- Построение линий и поверхностей влияния от подвижных нагрузок.

- Расчет с учетом монтажа.

- Расчет с учетом геометрической нелинейности и т.д. [8]

ЛИРА-САПР – программный комплекс, предназначенный для численного исследования прочности и устойчивости конструкций, а также их автоматизированного проектирования.

Основные функции, включенные в ПК ЛИРА-САПР:

- развитая интуитивная графическая среда пользователя;

- набор многофункциональных процессоров;

- развитая библиотека конечных элементов;

- расчет на ветровые нагрузки с учетом пульсации и сейсмические воздействия по нормативам стран СНГ, Европы, Африки, Азии и США;

- расчет на различные виды динамических воздействий (сейсмика, ветер с учетом пульсации, вибрационные нагрузки, импульс, удар, ответ-спектр);

- конструирующие системы железобетонных и стальных элементов в соответствии с нормативами стран СНГ, Европы и США;

- возможность редактирования баз стальных сортаментов;

- связь с другими графическими и документирующими системами (AutoCAD, ArchiCAD, MS Word и др.) на основе DXF и MDB файлов;

- развитая система помощи, удобная система документирования;

- возможность изменения языка (русский/английский) интерфейса и/или документирования на любом этапе работы;

- различные системы единиц измерения и их комбинации [8].

ANSYS — универсальная программная система конечно-элементного анализа, существующая и развивающаяся на протяжении последних 30 лет. Является довольно популярной у специалистов в сфере автоматизированных инженерных расчётов (CAE, Computer-Aided Engineering) и КЭ решения линейных и нелинейных, стационарных и нестационарных пространственных задач механики деформируемого твёрдого тела и механики конструкций (включая нестационарные геометрически и физически нелинейные задачи контактного взаимодействия элементов конструкций), задач механики жидкости и газа, теплопередачи и теплообмена, электродинамики, акустики, а также механики связанных полей [8].

SCAD - Единая графическая среда синтеза расчетной схемы и анализа результатов обеспечивает неограниченные возможности моделирования расчетных схем от самых простых до самых сложных конструкций, удовлетворяя потребностям опытных профессионалов и оставаясь при этом доступной для начинающих. Высокопроизводительный процессор позволяет решать задачи большой размерности (сотни тысяч степеней свободы при статических и динамических воздействиях).

SCAD включает развитую библиотеку конечных элементов для моделирования стержневых, пластинчатых, твердотельных и комбинированных конструкций, модули анализа устойчивости, формирования расчетных сочетаний усилий, проверки напряженного состояния элементов конструкций по различным теориям прочности, определения усилий взаимодействия фрагмента с остальной конструкцией, вычисления усилий и перемещений от комбинаций загружений. В состав комплекса включены программы подбора арматуры в элементах железобетонных конструкций и проверки сечений элементов металлоконструкций.

Система постоянно развивается, совершенствуются интерфейс пользователя и вычислительные возможности, включаются новые проектирующие компоненты [8].

# Достоинства и недостатки рассмотренных программных комплексов. Autocad имеет намного больше плюсов, чем минусов. Программа в себя включает полноценный комплект инструментов, предназначенных для высококачественного трехмерного моделирования. Более того, Autocad дает возможность получить грамотную визуализацию необходимых моделей с помощью системы рендеринга под названием Mental Ray. Не лишним будет отметить, что в Autocad реализовано грамотное управление 3-мерной печатью (распечатка возможна на 3d-принтере) и четкая поддержка облаков точек (дает возможность работать с итогами сканирования в формате 3D). Но в тоже время обязательно следует учесть и минусы последней версии Autocad, к которым нужно отнести отсутствие трехмерной параметризации. Этот факт не дает возможности Autocad тесно конкурировать с различными машиностроительными системами автоматизированного проектирования, например, Solidworks, Inventor и так далее, но в области строительства пока что не мешает оставаться лидирующим продуктом.

Проведя некоторые исследования и прочитав мнения людей и основываясь на собственном опыте, а также на опыте коллег, можно прийти к выводу, что большинство мостостроителей выбирают программу MIDAS CIVIL. Эта программа обладает большим спектром функций и возможностей для расчёта конструкций мостовых сооружений, чем и заслужила своё признание в кругу специалистов. Однако, эта программа не идеальна. К первому и довольно- таки ощутимому минусу можно отнести отсутствие русского языка в программе. Также программа не может учитывать влияние импульса ветра на конструкцию, температурные нагрузки, пучения грунтов. Но разработчики программы обещают в дальнейших версиях исправить все недочёты и сделать программу более полной и совершенной.

### Программы для расчёта зданий и общеинженерных сооружений. Здесь было представлено три программы: SCAD, Ansys и ПК «Лира». Выбрать из них лучшую не так-то просто, поскольку все они обладают каким-то преимуществом над другими программами, и всё-таки выбор ближе всего в пользу ПК «Лира». Преимущество «Лиры» заключается в быстроте работы и в более удобном интерфейсе, что даёт ей большой плюс для тех, кто первый раз садится за работу в этой программе. В защиту Scad можно сказать, что программа может выполнить за вас большой объём вычислительной работы. К тому же программы Scad и Лира являются отечественными, имеют в своих базах данных российские сортаменты и поэтому наиболее активно используются в проектной деятельности и для расчетов общеинженерных и также транспортных сооружений.

# Как уже было сказано выше: без современных графических и расчетных программных комплексов (другими словами САПР - системы автоматизированного проектирования) нынешнее строительство было бы просто невозможным. В целом вышерассмотренные программы имеют один общий недостаток: дороговизна. Крупные организации могут себе позволить приобретать данные программы, в то время как малые предприятия подобной «роскоши» себе позволить не могут. Данное обстоятельство несколько притормаживает проектную деятельность и несет в себе такие недостатки, как вынужденное использование проектировщиками нелегальных копий программ, либо демоверсий, что может исказить результат расчетов. Также учебные и научные заведения подчас не могут приобрести нужное количество данных программ, что также отрицательно сказывается на воспитании будущих специалистов [9, 10].

Другой недостаток относится к расчетным комплексам: все они основаны на методе конечных элементов. Данный метод очень популярен, но он не является единственным в вопросах расчета конструкций. Также многие ученые критикуют его. Использование других методов в основе программ позволило бы производить проверку расчетов, а также иметь более полное представление в каком-то конкретном вопросе [10].

Еще один недостаток: адаптация к российским нормам. Заложенные сортаменты подчас не подходят к отечественному строительству, имеются расхождения, которые впоследствии могут сказаться на расчете.

Анализируя все эти вопросы, можно прийти к выводу, что большое изобилие программ и их возможностей не является конечным результатом, и вопрос, связанный с САПР остается до сих пор открытым и актуальным на сегодняшний день.

Список литературы:

- Раткин В.В., Черных В.К., Тарасов А.А. Разрушительное действие хлоридсодержащей среды на примере обследования железобетонного моста в Новгородской области // Техническое регулирование в транспортном строительстве. – 2015. – № 1 (9); URL: trts.esrae.ru/15-62

- Черных В.К., Нестерова Д.Н. Особенности мониторинга мостовых сооружений // Техническое регулирование в транспортном строительстве. – 2015. – № 1 (9); URL: trts.esrae.ru/15-63

- Раткин В.В., Черных В.К. Хлоридная коррозия и ее влияние на свойства бетона // Сборник материалов XVII Международной научно-технической конференции «Актуальные проблемы строительства, строительной индустрии и промышленности». Тула: издательство ТулГУ, 2016– С.150-151.

- Тарасов А.А., Черных В.К., Раткин В.В. Разрушения железобетонных мостов под действием хлоридов // Сборник материалов XVII Международной научно-технической конференции «Актуальные проблемы строительства, строительной индустрии и промышленности». Тула: издательство ТулГУ, 2016– С.185-187.

- Черных В.К. Оценка долговечности металлических конструкций транспортных сооружений в условиях воздействия агрессивных эксплуатационных сред // Материалы Международной научно-практической конференции «Прогресс транспортных средств и систем - 2018». Волгоград, 2018– С.297-298.

- Черных В.К. Коррозионные повреждения металлических конструкций транспортных сооружений // Материалы XII Международной научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь и научно-технический прогресс в дорожной отрасли юга России». Волгоград: издательство ВолгГТУ, 2018– С.87-91.

- Дягилев Н.А., Черных В.К., Раткин В.В. Сравнение программных комплексов для расчета зданий и сооружений // Сборник материалов XVII Международной научно-технической конференции «Актуальные проблемы строительства, строительной индустрии и промышленности». Тула: издательство ТулГУ, 2016– С.50-51.

- Овчинников И.Г. Овчинников И.И., Кононович В.И. Оценка достоверности численных расчетов при проектировании: доверять или не доверять компьютерам? // Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 200-й годовщине победы России в Отечественной войне 1812 года «Модернизация и научные исследования в транспортном комплексе». Том 3. Модернизация в сфере эксплуатации, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. – Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2012. – С. 377-388.