УДК 625.72:625.711.3

Максимальная расчетная скорость при проектировании автомобильных дорог в Российской Федерации

Канд. техн. наук А.М.Симановский

Федеральное  государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет»

Реферат: Максимальная расчетная скорость определяет геометрические параметры автомагистралей. Ее значение устанавливается техническими нормативами. Противоречия в нормативах приводят к неопределенности в значении максимальной расчетной скорости. В статье изложены результаты анализа нормативных правовых актов и технических норм, учет которых влияет на выбор максимальной расчетной скорости. Приведены выводы о необходимости устранения противоречий и создания целостной системы нормативов по проектированию автомобильных дорог.

Ключевые слова: расчетная скорость, автомобильная дорога, нормы проектирования;

design speed, highway, design standards

Шифр специальности: 05.23.11

ВВЕДЕНИЕ

Эта статья не содержит обоснования максимальной расчетной скорости. В задачу автора входило просто-напросто определить эту самую максимальную расчетную скорость, исходя из которой следует проектировать автомобильные дороги в стране.

Расчетные скорости для автомобильных дорог устанавливаются на основе технических норм. Как известно, существуют отдельные нормы для городских дорог и улиц и внегородских дорог. Поскольку максимальное значение расчетной скорости для городских дорог (120 км/час по СНиП 2.07.01-89* [1]) меньше, чем для внегородских дорог, то внимательно рассмотрим последние.

Значения расчетных скоростей для проектирования автомобильных дорог содержатся в двух документах: СНиП 2.05.02-85* [2] и ГОСТ Р 52399-2005 [3].

Согласно [2] максимальное значение расчетной скорости равно 150 км/час и относится к категории дороги I-а (п.4.1, табл.3). Здесь же приведено значение основной расчетной скорости для категории дороги I-б, равное 120 км/час. Промежуточных значений расчетных скоростей (между 150 км/час и 120 км/час) в [2] не содержится.

В [3] отсутствует прямая привязка расчетной скорости к категории дороги. В п.4.1 (табл.1) этого документа указаны лишь наибольшие продольные уклоны и наименьшие расстояния видимости в зависимости от расчетной скорости. Нетрудно убедиться в том, что ряд расчетных скоростей (120, 100, 80 …) в этом документе совпадает с таковым из [2] за одним исключением: максимальная расчетная скорость в [3] равна 140 км/час.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

На какую же максимальную скорость следует рассчитывать автомобильные дороги (класс автомагистрали) в Российской Федерации: 150 или 140 км/час? Вопрос не такой малозначительный. Минимальное расстояние видимости поверхности дороги, необходимое из условия обеспечения безопасности движения, зависит от скорости в квадрате. Так что снижение расчетной скорости на 6-7 процентов означает снижение требуемого расстояния видимости на 13-14 процентов. Это расстояние, в свою очередь, определяет минимально допустимые радиусы кривых в продольном профиле. А с уменьшением предельных радиусов существенно падают затраты на производство земляных работ и т.п.

ОБСУЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

История дорожного строительства насчитывает тысячи лет. Нам, ныне живущим, достались археологические памятники в виде элементов специально построенных участков дорог (дорог Древнего Рима, Центральной и Южной Америки, гатей в России и т.п.), описания дорог древности и средневековья, даже скульптурные изображения процессов строительства дорог с колонны императора Траяна в Риме.

Дорожное дело достигло высокой степени развития в техническом отношении, однако вплоть до появления автомобилей инженерами не ставился вопрос о расчетной скорости движения транспортного средства (железные дороги здесь не рассматриваем). При этом другие характеристики транспортного средства во внимание принимались. Так, масса двух- или четырехколесной повозки учитывалась в предложенном в 19 веке российским академиком Николаем Фуссом методе «расчета дорожной одежды»; длина гужевого поезда учитывалась при проектировании геометрических параметров дороги, в частности, переходных кривых в плане.

Только в связи с процессом автомобилизации в передовых промышленных странах появилось понятие расчетной скорости, т.к. параметры кривых в плане и продольном профиле сильно зависят от скорости автомобиля. Поначалу за расчетную принимали максимальную техническую скорость легкового автомобиля, которую автомобилестроители постоянно увеличивали. Так продолжалось до середины тридцатых годов 20-го века. В дальнейшем стало очевидно, что «поспеть» за ростом технических скоростей бурно развивающегося автопрома невозможно, да и нецелесообразно. Движение с максимальными скоростями, на которые способно значительное количество легковых автомобилей, все реже оказывалось возможным из-за загруженности дорог; движение в непогоду и ночью также вынуждало водителей двигаться с пониженной скоростью.

Последовавшие затем исследования показали, что безопасность участников движения существенно зависит от скорости, причем опасность возникновения дорожно-транспортных происшествий, а в особенности тяжесть последствий ДТП, резко уменьшаются (до кубической зависимости) со снижением скорости. Требования безопасности движения (в определенной мере и экономические причины, связанные с расходом топлива) привели к практически повсеместному введению административных ограничений скорости движения на автомобильных дорогах. В большинстве развитых стран эти ограничения установлены 100-120 км/час даже для автомагистралей.

При таких обстоятельствах, учитывая, что подавляющее большинство водителей (до 90 %) удерживаются в интервале «ограничение плюс 15 км/час», стало нецелесообразным назначать высокие расчетные скорости. Так что расчетные скорости в 160 км/час и более, характерные для европейских автомагистралей 30-х годов 20-го столетия, сегодня не применяются. Таким образом, в период после 2-ой мировой войны происходило снижение расчетных скоростей. С некоторым опозданием, но эта же тенденция прослеживается и в нашей стране. Так, нормы 60-х, 70-х годов предусматривали строительство автомобильных дорог I категории с расчетной скоростью 150 км/час. Нормы 80-х годов уже разделили первую категорию на две: I-а и I-б, причем для категории I-б расчетная скорость была снижена до 120 км/час.

Если исходить из этой тенденции, то снижение максимальной расчетной скорости в ГОСТ Р 52399-2005 [3] до 140 км/час выглядит вполне логично. Однако проектировщик автомобильных дорог в условиях существующих в Российской Федерации требований по экспертизе и согласованиям не может опираться на логику. Требуется более надежная опора - на действующий норматив.

Итак, ключевые слова «действующий норматив» прозвучали. Что же с этой позиции представляют собой упомянутые документы СНиП 2.05.02-85* [2] и ГОСТ Р 52399-2005 [3] ?

## Начнем с ГОСТ Р 52399-2005 [3]. Он называется «Геометрические элементы автомобильных дорог». Статус – национальный стандарт Российской Федерации. В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (пункт 2 статьи 15 [4]) «национальный стандарт применяется на добровольной основе». О «добровольной основе» в отношении этого стандарта говорится и в  Решении Коллегии Евразийской экономической комиссии [5]. Исходя из этого, проектировщик вроде бы вправе «на добровольной основе» установить максимальную расчетную скорость 140 км/час. Правда, возникает вопрос: для какой категории дороги? Стандарт [3] ответ на этот вопрос не дает.

## Рассмотрим СНиП 2.05.02-85* [2]: каков его статус? Для ответа на этот вопрос снова обратимся к Федеральному закону [4]. В пункте 10 статьи 16 указано, что «В случае отсутствия национальных стандартов применительно к отдельным требованиям технических регламентов или объектам технического регулирования в целях обеспечения соблюдения требований технических регламентов к продукции или к связанным с ними процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации разрабатываются своды правил.» Свод правил, в соответствии с законодательством, также применяется на добровольной основе (статья 2 [4]). Своды правил разрабатываются и утверждаются федеральными органами исполнительной власти и должны быть размещены в информационной системе общего пользования (попросту говоря, в Интернете).

В приведенной выше цитате из [4] упоминаются «технические регламенты», требования которых обеспечиваются при применении свода правил. Применительно только к автомобильным дорогам технический регламент отсутствует (упомянутый в [5] технический регламент Таможенного союза вступает в силу 15 февраля 2015), однако особенности технического регулирования в области обеспечения безопасности зданий и сооружений установлены в статье 5.1 Федерального закона [4] и в техническом регламенте о безопасности зданий и сооружений [6].

Прежде чем опираться на указанные нормативные правовые акты [4] и [6], убедимся в том, что автомобильная дорога является сооружением с точки зрения законодательства, поскольку с отменой в 2003 году общего СНиП 10-01-94, относившего автомобильные дороги к «сооружениям транспорта», использование термина «сооружение» применительно к автомобильной дороге стало вызывать сомнение. Тем более что Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности…» [7] утверждает, что автомобильная дорога – «объект транспортной инфраструктуры», не говоря ни слова о том, что это «сооружение».

## Согласно подпункту 23 пункта 2 статьи 2 Федерального закона [6] «сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов». Исходя из выделенных мной курсивом слов, автомобильные дороги относятся к сооружениям и, следовательно, на них распространяется технический регламент [6].

## Чтобы утвердиться в этом выводе, обратимся снова к Федеральному закону «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности…» [7]. В определении автомобильной дороги, приведенном в этом законе, нет указания на то, что автомобильная дорога – сооружение, хотя некоторые ее отдельные элементы удостоены термина «сооружения»: «искусственные дорожные сооружения», «защитные дорожные сооружения», «элементы обустройства автомобильных дорог» и др. Согласно пункту 1 статьи 3 Федерального закона [7] «автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств…». Из подпункта 2 пункта 1 статьи 4 технического регламента [6] следует, что этот регламент распространяется и на «объекты транспортной инфраструктуры». Следовательно, технический регламент [6] распространяется и на автомобильные дороги.

## Применительно к нашему вопросу (о «действующих нормах») имеет значение следующее указание технического регламента (пункт 2 статьи 42 [6]) «…в целях настоящего Федерального закона строительные нормы и правила, утвержденные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, признаются сводами правил». Поскольку Федеральный закон [6] вступил в силу в середине 2010 года, а СНиП 2.05.02-85* [2] утвержден в 1987 году, то этот СНиП является «сводом правил». Но из сказанного ранее вытекает, что «свод правил» по приоритету стоит ниже, чем «национальный стандарт»!

## Значит, подтверждается то, что максимальной расчетной скоростью является 140 км/час?

## Не будем спешить с выводами, имея дело с отечественными нормативами. Вернемся к [6], а именно к пункту 1 статьи 6: «Правительство Российской Федерации утверждает перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона». Правительство утвердило такой Перечень [8]. Национальный стандарт ГОСТ Р 52399-2005 [3] в этом Перечне отсутствует, а вот СНиП 2.05.02-85* [2], точнее, его части, в Перечень включены. В частности, включен раздел 4, в котором (пункт 4.1, табл.3) и содержится максимальная расчетная скорость 150 км/час.

## ИТОГИ ИЗЫСКАНИЙ.

## Казалось бы, рядовую для инженера задачу определения максимальной расчетной скорости для проектирования автомобильных дорог в Российской Федерации удалось решить только с привлечением и анализом большого числа не только нормативно-технических, но и нормативных правовых актов. Как известно специалистам, расчетная скорость используется исключительно проектировщиком при определении геометрических параметров дороги. Для неограниченного круга лиц – пользователей дороги - этот параметр, будучи исключительно промежуточным, используемым только в расчетах, никакого интереса не представляет. Тем не менее, определение значения этого параметра потребовало от нас солидной не только (и не столько) инженерной, сколько юридической работы. В этой ситуации вряд ли можно говорить о четкости и однозначности существующих правил и нормативов.

## По ходу рассмотрения мы столкнулись, но не стали исследовать ситуацию с категориями автомобильных дорог. Известно, что в СНиП 2.05.02-85* [2], первая категория делится на I-а и  I-б, а в стандарте [3] мы видим, что используются категории IА, IБ и IВ согласно ГОСТ Р 52398-2005 [9]. Используя вышеизложенную методику, находим, что и этот стандарт отсутствует в Перечне [8], следовательно, применение этого стандарта является добровольным. Собственно, это подтверждается другим Перечнем [10], составленным Росстандартом на основании пункта 1 статьи 16.1 Федерального закона «О техническом регулировании» [4], а также документом [5]. В Перечень [10] включены национальные стандарты и своды правил, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований принятого технического регламента.

## В пункте 88 списка национальных стандартов, включенных в Перечень [10], указан ГОСТ Р 52398-2005, а в пункте 10 списка сводов правил указан СП 34.13330.2010 (он же СНиП 2.05.02-85*), кроме разделов, которые включены в Перечень Правительства [8].

## Возникает любопытная ситуация:

## с одной стороны, классификация автомобильных дорог в СНиП 2.05.02-85* (с категориями I-а и  I-б), содержащаяся в его пункте 4.1 (и в других местах), включена в составе раздела 4 в Перечень Правительства [8] как обязательный к применению  при проектировании документ;

## с другой стороны, пункт 1.1 СНиП 2.05.02-85*, в котором впервые упоминаются категории автомобильных дорог I-а и  I-б, входит только в Перечень Росстандарта [10] сводов правил и по статусу ниже, чем национальный стандарт ГОСТ Р 52398-2005 [9], входящий в этот же Перечень Росстандарта и содержащий указание на категории IА, IБ и IВ.

## Добавив для полноты чувств Постановление Правительства РФ от 28 сентября 2009 г. № 767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации», определяющее классификацию автомобильных дорог по результатам оценки их технического состояния, приходим к выводу, который сродни утверждению чеховского персонажа о том, что внутри земного шара помещается другой шар, значительно большего диаметра!

## ВЫВОДЫ.

## Налицо наличие противоречий и отсутствие системности в существующих нормативных технических документах в дорожной отрасли. Анализ документов выявляет действие двух непримиримых групп влияния, составляющих эти документы.

## Попытка устранить эту бессистемность не посредством согласования позиций, унификации норм, а посредством проталкивания «своих» представлений в нормативные правовые акты Правительства РФ и других ведомств приводит к сомнительным результатам.

## Необходимо создание действительной системы нормативных технических документов, имея в виду исходное понятие «системы» как целого, составленного из частей. В элементах истинной системы не должно быть противоречивых понятий и несовпадающих терминов.

## Создание такой системы должно опираться на тщательно подготовленную программу и иметь общий координирующий центр, обладающий должной квалификацией и умением вырабатывать компромиссные, но однозначные решения.

## Судя по опыту наших коллег в Европейском Союзе, создание системы технических нормативов для проектирования дорог может занять несколько (до пяти-семи или даже более) лет, на которые и должна быть рассчитана такая программа. Тогда, надеюсь, простейший вопрос о максимальной расчетной скорости в стране не потребует столь глубоких изысканий.

## Использованная литература.

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820).

- СНиП 2.05.02-85*. Автомобильные дороги (утв. Постановлением Госстроя СССР от 17.12.1985 N 233) (ред. от 30.06.2003). - СП 34.13330.2010.

- ГОСТ Р 52399-2005. Геометрические элементы автомобильных дорог.

- Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 28.09.2010) «О техническом регулировании»

- Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18.09.2012 N 159 «О Перечне стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011), и Перечне стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011) и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции»

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- Распоряжение Правительства РФ от 21.06.2010 № 1047-р «О перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

## ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования

- Приказ Ростехрегулирования от 01.06.2010 № 2079 (ред. от 18.05.2011) «Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

Сведения об авторе:

Симановский Александр Михайлович, доцент Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета, кафедра «Автомобильные дороги».

Телефоны:

Кафедры: (812) 575-01-89,

Мобильный: +7 921 933 0061

E-mail: alemsi1203@yandex.ru

Сведения о рецензентах:

- Платонов Валентин Павлович, кандидат технических наук, доцент, главный специалист ООО «Институт Новгородпроект», г. Великий Новгород

- Олехнович Виталий Павлович, кандидат технических наук, начальник отдела Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга